FRMULARZ OFERTY

- Nazwa Oferenta: .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Siedziba Oferenta: ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Adres do korespondencji: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nr telefonu

.................................................................................................................................................

- Adres e- mail………………………………………………………………………………..

- Nr NIP.....................................................................................................................................

- Nr REGON..............................................................................................................................

Ja, niżej podpisana/y,

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz Oferenta, przystępuję do postępowania prowadzonego zgodnie 
z zasadą konkurencyjności na zakup, dostawę, montaż  i uruchomienie zaawansowanych symulatorów medycznych jako wyposażenia sal Monoprofilowego  Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie, i oferuję realizację zamówienia zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena ofertowa brutto:  ……………………………………………………………….PLN

(słownie:.....................................................................................................................brutto).

| Nazwa | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Sztuki | Łączna wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 2.1 Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – wraz z systemem AV i 1oprogramowaniem do debryfingu |  |  | 1 |  |
| Poz. 2.2 Wysokiej klasy symulator dziecka |  |  | 1 |  |
| Poz. 2.3 Wysokiej klasy symulator niemowlęcia |  |  | 1 |  |

1. Oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty złożenia ofert.	
2. Oświadczam/y, że zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

3.  Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Wyrażam/y zgodę na wpisanie do treści umowy  kar umownych w wysokości 0,25% od całości wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy.

6. Oświadczam/y, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Organizatorem postępowania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu organizatora postępowania czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6. |  |
| … |  |

..................................................................

(data, podpis i pieczęć oferenta)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Symulatory

1. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Organizator może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Oferencie - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie odpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Organizatora w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2. Warunki dodatkowe niezbędne do spełnienia dla wszystkich pozycji:

1. Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane, Certyfikat zgodności CE;

2. Dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie min. 2 - dniowe z obsługi stanowiska;

3. Instalacja w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis;

4. Instrukcja obsługi w języku polskim i  języku angielskim;

5. Bezpłatny przegląd i kalibracja urządzenia w okresie gwarancyjnym i jedna w pierwszym roku po wygaśnięciu gwarancji przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego;

6. Gwarancja door to door:

      - Sprzęt musi  być  objęta  gwarancją  na czas minimum  24 miesiące liczoną  od  daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

      - System, jako całość musi być objęty serwisem świadczonym przez organizację serwisową  - czas reakcji serwisowej 24 godziny.

3.  Czas  naprawy  nie  dłuższy  niż  14 dni kalendarzowych.

Zadanie 2 – zakup i instalacja wyposażenia MCSM: Sala opieki pielęgniarskiej (wysokiej wierności) – piwnica, budynek nr 1, sala nr 6

Poz. 2.1 Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – 1 szt. wraz z systemem AV i oprogramowaniem do debryfingu

| Lp | Opis | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametry oferowane Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy i modelu oferowanego urządzenia w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: ................................................................................................................... Producent: ………………………………………………………………………………………………........................................... Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE OGÓLNE: |
|  | Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, bezprzewodowy, z możliwością zasilania z sieci 230V, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach wraz z urządzeniem sterującym i zarządzającym zarejestrowanymi danymi oraz komputerem wirtualnego monitora pacjenta, z zainstalowanymi poprogramowaniami i bezterminowymi licencjami, wraz z walizką transportową | TAK |  |
|  | Symulator musi mieć zdolność pracy bez zasilacza 230V przez co najmniej cztery godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów |  |  |
|  | Symulator musi zapewniać możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie |  |  |
| Symulator musi zapewniać możliwość wykonania poniższych czynności bez zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla. CZYNNOŚCI: |
|  | bez przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy) | TAK |  |
|  | wentylacji przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, |  |  |
|  | zakładania rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego |  |  |
|  | zakładania rurek dotchawiczych (intubacyjna i tracheotomijna) i prowadzenie wentylacji |  |  |
|  | zakładania masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji |  |  |
|  | wykonania ekstubacji |  |  |
|  | osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, w co najmniej 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach tyłu klatki piersiowej |  |  |
|  | ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 |  |  |
|  | ustawienia częstości oddechu |  |  |
|  | monitorowanie saturacji krwi przy pomocy klinicznego sprzętu |  |  |
|  | wentylacji przy użyciu respiratora |  |  |
|  | osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych |  |  |
|  | monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego ekg przy użyciu klinicznego kardiomonitora oraz poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne |  |  |
|  | stymulacji zewnętrznej, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych |  |  |
|  | defibrylacji energią do 360J i kardiowersji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych |  |  |
|  | prowadzenia pośredniego masażu serca, który powoduje reakcje fizjologiczne adekwatne do jakości uciśnięć w zakresie parametrów takich jak: krążenie krwi, tętno, ciśnienie krwi, wydalanie dwutlenku węgla |  |  |
|  | pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną |  |  |
|  | obustronnego pomiaru tętna na tętnicach: szyjna, ramienna; promieniowa, udowa; grzbietowa stopy |  |  |
|  | oceny perystaltyki jelit - odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch kwadrantach brzucha | TAK |  |
|  | wykonanie wkłucia dożylnego obustronnie na kończynach górnych lub fabrycznie przygotowany port do podawania leków z systemem rozpoznawania nazw i dawek leku | TAK |  |
|  | wykonanie wkłucia domięśniowego |  |  |
|  | cewnikowania pęcherza moczowego kobiet i mężczyzn z wypływem płynu imitującego mocz |  |  |
|  | Symulowania odsysania wydzieliny z dróg oddechowych |  |  |
| Symulator musi zapewniać monitorowanie podstawowe i rozszerzone parametrów życiowych pacjenta - wyświetlane na monitorze urządzenia sterującego oraz symulowanym monitorze pacjenta jako wartości i/lub krzywe: |
|  | częstości serca | TAK |  |
|  | częstości oddechu |  |  |
|  | zapisu EKG |  |  |
|  | ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | pulsoksymetrii |  |  |
|  | kapnometrii |  |  |
|  | ciśnienia wewnątrzczaszkowego |  |  |
|  | temperatury ciała |  |  |
| Symulator musi zapewniać ocenę: |
|  | obustronnej reakcji źrenic na światło | TAK |  |
|  | ustawiania czasu rozszerzania źrenic |  |  |
|  | otwierania oczu/mrugania |  |  |
|  | cech oddechu |  |  |
|  | tętna |  |  |
|  | szmerów oddechowych nad całymi polami płucnymi (fizjologiczne i co najmniej 4 patologiczne szmery oddechowe) |  |  |
|  | symetrii ruchów klatki oddechowej |  |  |
|  | perystaltyki jelit |  |  |
|  | występowania drgawek |  |  |
| Symulator musi generować dźwięki: |
|  | kaszel | TAK |  |
|  | stridor |  |  |
|  | świst |  |  |
|  | wymioty |  |  |
|  | pojękiwania i inne fabrycznie nagrane oraz zapewniać możliwość nagrywania dźwięków przez użytkownika za pomocą bezprzewodowego mikrofonu |  |  |
| Inne funkcje: |
|  | Symulator musi zapewniać symulację sinicy centralnej z regulacją siły natężenia | TAK |  |
|  | Symulator musi umożliwiać badanie piersi poprzez minimum: - umożliwienie ćwiczenia przeprowadzania badania piersi - wymienne wkładki piersiowe, co najmniej jedna pierś przedstawiająca minimum: dysplazję łagodny nowotwór z szypułą naczyniową gigantyczny mięsak Scirrhus carcinoma nowotwór przewodów mlecznych, - w zestawie pierś posiadająca minimum 4 guzki (8, 10, 16 i 20 mm) Lub Model do badania piersi nakładany na symulator |  |  |
|  | W zestawie dostępne odwzorowane owrzodzenie stóp symulatora |  |  |
|  | W zestawie znajduje się komputer typu laptop lub tablet z klawiaturą sterujący bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy i modelu oferowanego urządzenia w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla nielimitowanej liczby użytkowników |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie zmian w każdym scenariuszu w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawiera co najmniej 6 gotowych scenariusze z zakresu pielęgniarstwa: |  |  |
|  | Dodatkowo punktowane będzie zapewnienie dodatkowych licencji na bezterminowe oprogramowanie do tworzenia scenariuszy i sterowania symulatorem z możliwością zainstalowania na dowolnym komputerze spełniającym minimalne wymagania pracującym pod kontrolą systemu Windows lub Mac. Licencja dla minimum 6 użytkowników. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawiera bibliotekę różnych leków. Możliwość ustawiania automatycznej reakcji „pacjenta” na podany lek i definiowania nowych leków. |  |  |
| Wymagania podstawowe urządzenia sterującego symulatorem: |
|  | Musi zapewniać współpracę z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego, aplikacją sterującą symulatorem oraz bezprzewodowym monitorem pacjenta |  |  |
|  | Musi zapewniać zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim i angielskim |  |  |
|  | Oprogramowanie musi kontrolować wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. |  |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki muszą być ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
| PARAMETRY KOMPUTERA: |
|  | Komputer typu laptop lub tablet z klawiaturą do sterowania symulatorem musi posiadać minimalne parametry nie gorsze niż: Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora; Twardy dysk o pojemności minimum 128 GB, w technologii SSD Pamięć RAM minimum 4 GB; Monitor LED o przekątnej minimum 12” z możliwością podłączenia zewnętrznego monitora lub telewizora; Komputer do sterowania symulatorem musi posiadać: - Minimum 1 port USB; - Czytnik kart SD; - Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe; - Karta sieciowa bezprzewodowa | TAK |  |
| SYSTEM OPERACYJNY: |
|  | System operacyjny musi umożliwiać zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK |  |
|  | Zainstalowana musi być w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem i monitora wirtualnego pacjenta. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| Symulowany bezprzewodowy monitor do oceny stanu „pacjenta” musi być: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora), stacjonarny, monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 19” umieszczony w symulowanej sali szpitalnej. | TAK |  |
|  | Monitor musi zapewniać wyświetlanie krzywych lub wartości numerycznych co najmniej: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, ciśnienia śródczaszkowego, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze, zmiany ich kolorów i zapisywanie ich celem późniejszego wykorzystania |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość mocowania na uchwycie ściennym, z regulowanym kątem oglądania, uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem do oceny stanu „pacjenta” dostarczonym w zestawie. |  |  |
|  | System AV do debriefingu |  |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
|  | System AV do debriefingu - 1 stanowisko zawierające nieograniczoną czasowo oraz liczbą użytkowników oprogramowanie oraz niezbędny sprzęt: - rejestrator sieciowy zawierający dyski twarde do gromadzenia nagrań́ - 3 kamery IP firmy np. Axis: jedna obrotowa, dwie szerokokątne - mikrofon - sieciowy moduł audio np. Axis | Podać |  |
|  | Podstawowy pakiet dla instytucji, celem rejestracji nagrań oraz debriefing. Pakiet zawierający możliwości takie jak poniżej: | Podać |  |
|  | Podgląd na żywo Start/Stop nagrywania Adnotacje Kreowanie scenariuszy Portfolio użytkowników: studentów oraz personelu. Generowanie podstawowych raportów za pomocą̨ funkcji raportowania: - Raporty użytkowania: dostarczane aby zaprezentować działanie oprogramowania, w tym liczbę̨ nagranych sesji oraz łączny czas nagrywania. - Raporty z sesji: pozwalający użytkownikowi na pobranie dzienników zdarzeń z jednej lub większej liczby sesji. Dzienniki zdarzeń zawierające adnotacje lub dane symulatora. - Raporty zdarzeń: zapewniające możliwość analizy używania uprzednio zdefiniowanych adnotacji w trakcie sesji i scenariuszy. | Tak |  |
|  | Wszystkie wersje systemu z możliwością integracji/pracy z: | Tak |  |
|  | - symulatorami wszystkich producentów | Tak |  |
|  | - z urządzeniami medycznymi wyposażonymi w wyjścia wideo | Tak |  |
|  | - z urządzeniami EMR (przechwytywanie EMR jako źródła sygnału wideo) | Tak |  |
|  | -Integracja LDAP (opcjonalna) | Podać |  |
|  | -Moduł plików wideo w chmurze danych (opcjonalny) | Podać |  |
|  | -Centralizacja w chmurze (opcjonalny) | Podać |  |
|  | -Eksport wideo poza system | Tak |  |
|  | -Zdalny dostęp do systemu także z urządzeń mobilnych | Podać |  |

Poz. 2.2 Wysokiej klasy symulator dziecka – 1 szt.

| Lp | Opis | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
|  | Symulator przedstawiający pełną postać kilkuletniego dziecka Symulator przeznaczony do celów szkolenia studentów, lekarzy, ratowników medycznych, itp. Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu tablet | Podać |  |
|  | Bezprzewodowe sterowanie obsługą symulatora | Podać |  |
|  | Własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja głosu pacjenta | Tak |  |
|  | Symulator posiadający ruchome stawy pozwalające na układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej | Tak |  |
|  | Zasilanie symulatora z baterii akumulatorów oraz zasilacza 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Czas ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów: ≥ 2 godziny | Tak |  |
|  | Krótkotrwały zanik łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powodujący przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. | Podać |  |
|  | Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora). | Podać |  |
|  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie | Podać |  |
|  | Funkcje oczu | Tak |  |
|  | rozszerzanie i zwężanie źrenic - Automatyczna reakcja źrenic na światło lub Różna szerokość źrenic | Podać |  |
|  | Drogi oddechowe i oddychanie | Tak |  |
|  | Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta | Tak |  |
|  | Unoszenie i opadanie klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. | Tak |  |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe | Podać |  |
|  | Liczba słyszanych podczas osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych): 5 różnych rodzajów szmerów | Tak |  |
|  | Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy. | Tak |  |
|  | Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. Możliwość założenia maski krtaniowej i nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych (W komplecie 4 opakowania środka poślizgowego) | Tak |  |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń Lub Wykonanie intubacji i wentylacji rejestrowane w dzienniku zdarzeń | Tak |  |
|  | Symulacja obrzęku języka | Tak |  |
|  | Możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią | Tak |  |
|  | Serce i układ krążenia | Tak |  |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu | Tak |  |
|  | Liczba słyszalnych podczas osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych: 5 różnych tonów serca | Tak, podać kolory |  |
|  | Monitorowanie EKG za pomocą elektrokardiografu | Tak, podać |  |
|  | Wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą defibrylatorów | Tak |  |
|  | Monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu | Tak |  |
|  | Zakres częstości pracy serca w zapisie EKG: ≥ (30 ÷ 200) uderzeń /min. | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa | Tak |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość) | Tak |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołujące wyczuwalne tętno. | Tak |  |
|  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach co najmniej szyjnej, promieniowej, ramiennej | Tak |  |
|  | Funkcjonalność | Tak |  |
|  | Możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów | Tak |  |
|  | Możliwość podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo | Tak |  |
|  | Cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu | Tak |  |
|  | Symulacja drgawek | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia częstości drgawek | Tak |  |
|  | Symulacja sinicy | Tak |  |
|  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit | Tak |  |
|  | Funkcja założenia sondy żołądkowej | Tak |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie | Tak |  |
|  | Wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorem generator wyników badań laboratoryjnych | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania i kontroli funkcji symulatora | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. | Tak |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. | Tak |  |
|  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki, ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego | Tak |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji | Tak |  |
|  | Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze | Tak |  |
|  | Liczba gotowych scenariuszy w bibliotece: 17 | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji | Tak |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. | Tak |  |
|  | Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora | Tak |  |
|  | Komputer – 1 szt. Dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcją tabletu Ekran ≥ 12” | Tak |  |
|  | STREAMING AUDIO | Tak |  |
|  | Bezprzewodowe przesyłane dźwięków z zestawu słuchawkowego do symulatora dla symulowania odgłosów i dialogów wypowiadanych przez manekina | Tak |  |
|  | Słyszenie dialogów w okolicy symulatora dzięki wbudowanymi w ciało manekina mikrofonowi (umożliwia symulowanie wywiadu z pacjentem poza pokojem kontrolnym, symulacjach in-situ oraz w przypadku braku systemu AV do debriefingu) | Tak |  |
|  | Tworzenie odpowiedzi głosowej w każdym języku (nagrywanie własnych odgłosów i dialogów oraz dodawanie ich do listy dźwięków symulatora) | Tak |  |

Poz. 2.3 Wysokiej klasy symulator niemowlęcia – 1 szt.

| Lp | Opis | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
|  | Symulator przedstawiający pełną postać dziecka w wieku do 1 roku. Symulator przeznaczony do celów szkolenia studentów, lekarzy, ratowników medycznych, itp. Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu tablet | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie obsługą symulatora bezprzewodowe lub przewodowe | Tak, podać |  |
|  | Własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja głosu pacjenta | Tak |  |
|  | Symulator posiadający ruchome stawy pozwalające na układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej | Tak |  |
|  | Zasilanie symulatora z baterii akumulatorów oraz zasilacza 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Czas ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów ponad 2 godziny | Tak |  |
|  | Krótkotrwały zanik łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powodujący przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. | Tak, podać |  |
|  | Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora). | Tak, podać |  |
|  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie | Tak, podać |  |
|  | Funkcje oczu: - Rozszerzanie i zwężanie źrenic - Automatyczna reakcja źrenic na światło Lub Różna szerokość źrenic | Tak |  |
|  | Drogi oddechowe i oddychanie: Funkcje jak poniżej | Tak, podać |  |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. | Tak |  |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe | Tak |  |
|  | 5 słyszanych podczas osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych). | Tak |  |
|  | Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy | Tak |  |
|  | Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. Możliwość założenia maski krtaniowej i nad głośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych. | Tak, podać |  |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń | Tak |  |
|  | Symulacja obrzęku języka | Tak |  |
|  | Możliwość szczelnego założenia rurki tracheotomijnej i wentylacji przez nią | Tak |  |
|  | Serce i układ krążenia | Tak |  |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu | Tak |  |
|  | 5 różnych słyszalnych podczas osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG za pomocą elektrokardiografu | Tak |  |
|  | Wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą defibrylatorów | Tak |  |
|  | Monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu | Tak, podać kolory |  |
|  | Zakres częstości pracy serca w zapisie EKG ≥ (30 ÷ 200) uderzeń /min | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość) | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa | Tak |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołujące wyczuwalne tętno. | Tak |  |
|  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach co najmniej szyjnej, promieniowej, ramiennej | Tak |  |
|  | Funkcjonalność | Tak |  |
|  | Możliwość podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo | Tak |  |
|  | Możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów | Tak |  |
|  | Cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu | Tak |  |
|  | Symulacja drgawek | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia częstości drgawek | Tak |  |
|  | Symulacja sinicy | Tak |  |
|  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit | Tak |  |
|  | Funkcja założenia sondy żołądkowej | Tak |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie | Tak |  |
|  | Wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorem generator wyników badań laboratoryjnych | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania i kontroli funkcji symulatora | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych | Tak |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. | Tak |  |
|  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki. - ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego | Tak |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji | Tak |  |
|  | Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze | Tak |  |
|  | 20 gotowych scenariuszy w bibliotece | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji | Tak |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem | Tak |  |
|  | Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta | Tak |  |
|  | Symulowany monitor do oceny stanu „pacjenta” – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu ≥ 20” | Tak |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze | Tak |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 | Tak |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe | Tak |  |
|  | Instruktaż w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy | Tak |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne | Tak |  |
|  | Wyświetlane krzywe lub wartości numeryczne: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury | Tak |  |