Lublin, 26.07.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem na zakup, dostawę, montaż  i uruchomienie symulatorów, fantomów jako wyposażenia sal Monoprofilowego  Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie, poniżej pytanie od oferenta.

Poz.19 - Fantom do prowadzenia BLS z opcją monitorowania głębokości ucisku i wentylacji płuc

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Fantomu do prowadzenia BLS, renomowanej firmy Ambu o następujących parametrach użytkowych:

- Fantom do prowadzenia BLS z opcją monitorowania głębokości ucisku i wentylacji płuc (dorosły)

- Fantom o realistycznej budowie anatomicznej oraz modularnej budowie (możliwość dołączenia kończyn)

- Fantom wyposażony w system bezprzewodowego połączenia poprzez WiFi, wykorzystujący przeglądarkę stron internetowych jako aplikację  do zarządzania ćwiczeniami RKO i uzyskania podsumowania wyników prowadzonej sesji szkoleniowej (rozwiązanie to nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania i sterowników, nie jest wymagany dostęp do internetu,  możliwe jest wykorzystywania każdego urządzenia komputerowego z systemem Windows, Android oraz iOS w celu uzyskiwania informacji zwrotnej o jakości wykonywanych ćwiczeń)

- Możliwość oceny prowadzonej czynności ratowniczej poprzez rozszerzony pomiar głębokości uciśnięć i objętości wdmuchnięć

- Fantom współpracuje z każdym defibrylatorem szkoleniowym AED

- System płynnej regulacji sztywności klatki piersiowej

W zestawie z fantomem:

- Manekin

- 5 części twarzowych

- 100 worków na wdmuchiwane powietrze (nie wymagana jest wymiana kompletnych

płuc)

- 50 szt. jednorazowych maseczek do prowadzenia resuscytacji oddechowej

- Miękka torba transportowa tworząca po rozłożeniu matę do ćwiczeń

- Płynna regulacja sztywności klatki piersiowej

- Ubranie

- Zasilacz

- instrukcja obsługi

- Ciężar fantomu pozwalający na bezpieczne unoszenie na wysokość klatki piersiowej przez

mężczyzn i kobiety

- Trenażer nie zawierający lateksu z możliwością prostego i łatwego czyszczenia powierzchni     skóry w tym min. woda z mydłem

- Gwarancja min 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamówienie musi zostać dostarczone zgodnie z ogłoszeniem.