Załącznik nr 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Sprzęt  medyczny

1. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta 
w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Organizator może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Oferencie - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie odpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Organizatora w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2. Warunki dodatkowe niezbędne do spełnienia dla wszystkich pozycji:

1. Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane, Certyfikat zgodności CE;

2. Dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie min. 2 - dniowe 
z obsługi stanowiska;

3. Instalacja w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis;

4. Instrukcja obsługi w języku polskim i  języku angielskim;

5. Bezpłatny przegląd i kalibracja urządzenia w okresie gwarancyjnym i jedna w pierwszym roku po wygaśnięciu gwarancji przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego.

6. Gwarancja door to door:

Sprzęt musi  być  objęty  gwarancją  na czas minimum  24 miesiące liczoną  od  daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

System, jako całość musi być objęty serwisem świadczonym przez organizację serwisową  - czas reakcji serwisowej 8 godzin.

3.  Czas  naprawy  nie  dłuższy  niż  5 dni.

Poz. 1. Waga dla dziecka ze wzrostomierzem

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna waga klasy III przeznaczona do ważenia leżących niemowląt i dzieci w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Szalka o muszelkowatym kształcie umożliwiająca ważenie małych dzieci w pozycji siedzącej | Tak |  |
|  | Waga zdolna do pracy w sieci dzięki technologii bezprzewodowej transmisji danych | Tak |  |
|  | Regulowana amortyzacja. | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne nie mniej niż 20 kg | Tak |  |
|  | Dokładność odczytu: 5 g < 7,5kg > 10 g | Tak |  |
|  | Zasilanie: bateryjne (zasilacz opcjonalnie) | Tak |  |
|  | Funkcje: min. TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD | Tak |  |
|  | Wymiary powierzchni ważenia: (szer. x wys. x gł.): min. 600 x 130 x 270 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna waga: 4 kg | Tak |  |
|  | Waga wyposażona w dołączany do niej wzrostomierz / tego samego producenta | Tak |  |

Poz. 2.Wózek dla noworodków

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki | Tak |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym min. dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Kojec wykonany z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga min. + 12 st., | Tak |  |
|  | Kojec wyposażony w tapicerowany materacyk | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalne.: 800x500x1000 mm, | Tak |  |
|  | Wymiary wewnętrzne kojca (+/-20mm): 650x400x200 mm | Tak |  |

Poz. 3 Wiertarka do wkłuć doszpikowych Vidacare EZ-IO wraz z igłami z zestawem treningowym

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw wkłuć doszpikowych pozwalający na uzyskanie dostępu doszpikowego u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania systemu u dorosłych, dzieci i niemowląt | Tak |  |
|  | Zestaw składający się z: - napęd do igieł doszpikowych – 1 sztuka; - stabilizator igły doszpikowej – 1 sztuka; - dren łączący do igły doszpikowej – 1 sztuka; Igły: - mała: 15 mm – dla pacjentów o wadze od 3 do 39 kg (+/- 1 kg) – 1 sztuka; - średnia: 25 mm – 1 sztuka; - duża: 45 mm – dla pacjentów o wadze ponad 40 kg (+/- 2 kg) lub nadmierną grubością tkanki – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Zestaw kompletny i nie wymagający dodatkowych urządzeń i akcesoriów | Tak |  |

Poz. 4. BIG wkłucia doszpikowe dla dorosłych i dzieci po 3 szt.

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Igła doszpikowa dla dorosłych automatyczne wkłucie doszpikowe; przewidziane dla osób powyżej 12 roku życia; jednorazowego użytku; jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe do natychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków oraz przetaczania krwi. Etykieta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE – załączyć do oferty Wpis do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty. Autoryzacja producenta potwierdzająca uprawnienia do sprzedaży na terenie Polski w imieniu producenta - załączyć do oferty Folder –załączyć do oferty . | Tak |  |
|  | Igła doszpikowa dla dzieci automatyczne wkłucie doszpikowe; przewidziane dla dzieci i niemowląt od 3 do 12 roku życia; jednorazowego użytku; jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe do natychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków oraz przetaczania krwi; Etykieta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE – załączyć do oferty Wpis do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty. Autoryzacja producenta potwierdzająca uprawnienia do sprzedaży na terenie Polski w imieniu producenta- załączyć do oferty Folder –załączyć do oferty . | Tak |  |

Poz. 5. Szafka mobilna z półkami na monitor

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka mobilna z półkami na monitor | Tak |  |
|  | 1xszuflada (wysokość frontu 130mm) 1xblat 450x320mm, 1xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami | Tak |  |
|  | WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatu, szuflady, szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.- blat, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem- elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL | Tak |  |
|  | podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 510x450x900 mm wymiary blatu: 450x320 mm wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270 mm wymiary szuflady: 450x320x155 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |

Poz. 6. Szafka biała z otwartymi półkami o wymiarach szerokości 100cm oraz wysokości 150 cm, głębokości 100 cm

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka biała z otwartymi półkami | Tak |  |
|  | Regał o wymiarach: 1000 x 1000 x 1500h mm w tym stopki o wysokości co najmniej 25mm | Tak |  |
|  | Regał wykonany z płyty laminowanej o grubości min. boki 18 mm, wieniec górny 25 mm, wieniec dolny 25 mm, półki 18mm | Tak |  |
|  | Regał z przegrodą o grubości 18mm w połowie szafki, 3 półki po lewej i 3 półki po prawej stronie przegrody | Tak |  |

Poz. 7. Szafka Przyłóżkowa

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa jednostronna (szuflada, drzwiczki) z blatem oraz korpusem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV. | Tak |  |
|  | szafka z płyty meblowej laminowanej białej blat i fronty z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru wg palety płyt meblowych szafka wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne) , w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Wymiary: 430x460x880 mm wymiary części szafki z drzwiczkami: 390x360x410 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x330x120 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |

Poz. 8. Wózek na leki mobilny

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek mobilny na leki | Tak |  |
|  | 2x blat (4 tace) z przegródkami, 2x uchylne miski każda o średnicy 220 mm poj. 2,5l | Tak |  |
|  | stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie 2 wyjmowanych tac | Tak |  |
|  | Przegródki do leków z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Miski uchylne ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 660x430x890 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |

Poz. 9.  Stolik narzędziowy dwupółkowy

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do pakietowania narzędzi dwupółkowy | Tak |  |
|  | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 2xblat prosty, 2xszyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji | Tak |  |
|  | stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary: 800x500x800 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |

Poz. 10. Stolik opatrunkowy mobilny z półkami i koszami siatkowymi na odpady

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik opatrunkowy mobilny z półkami i koszami siatkowymi na odpady | Tak |  |
|  | 3x blat 358x288x17mm, 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm, 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm | Tak |  |
|  | stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy | Tak |  |
|  | koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało | Tak |  |
|  | stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 490x430x890 mm | Tak |  |
|  | wymiary powierzchni użytkowej blatu: 358x288x17 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |

Poz. 11. Wysięgnik teleskopowy mocowany do ściany na kroplówki

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wieszak teleskopowy kroplówki przyścienny | Tak |  |
|  | wysięgnik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, długość w stanie złożonym: 700 mm, długość w stanie rozłożonym: 2000 mm, wyposażony w głowicę na dwa haczyki, regulacja pochylenia za pomocą odboju, obrót 180⁰ | Tak |  |

Poz. 12. Parawan mobilny z tkaniną

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawan mobilny jednoskrzydłowy | Tak |  |
|  | stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą- | Tak |  |
|  | wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze niebieskim | Tak |  |
|  | Wymiary: 1000x1700 mm [szerokość x wysokość] szerokość podstawy - 450 mm | Tak |  |

Poz. 13. Dozownik tlenowy

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób nowy, rok produkcji min. 2018 | Tak |  |
|  | Dozownik z przepływomierzem do pobierania tlenu i dozowania pacjentowi niezbędnej (nastawianej) ilości z możliwością podłączenia jednorazowego nawilżacza bez adapterów w miejsce króćca na suchy tlen | Tak |  |
|  | Montowany do punktu AGA | Tak |  |
|  | Ciśnienie wejściowe tlenu do 5 barów | Tak |  |
|  | Zakres regulowanego przepływu O2: 0 ÷ 15 l/min ± 10% , z poszerzonym zakresem 0- 5l/min | Tak |  |

Poz. 14. Stojak mobilny na kroplówki

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stojak mobilny na kroplówki | Tak |  |
|  | Stojak z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm, | Tak |  |
|  | podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne), w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 575 mm | Tak |  |
|  | kolumna z rury stalowej chromowanej o średnicy 25/16 mm | Tak |  |
|  | głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |

Poz. 15. Lodówka do przechowywania leków

Model (podać):

Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018 | Tak |  |
|  | Chłodziarko zamrażarka z funkcją NO FROST oraz kostkarką do lodu | Tak |  |
|  | Wymiary (wys.x szer.x gł.): 175,6 x 79 x 73,5 cm | Tak |  |
|  | Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 374 l / 116 l | Tak |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | Tak |  |
|  | Klasa energetyczna: A+ | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo użytkowania | Tak |  |
|  | Wyposażenie minimalne: - 1 półka w zamrażarce, - 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności, - 3 półki szklane w chłodziarce, - 4 półki w drzwiach, - pojemniki na kostki lodu, - rączki zewnętrzne | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |

Poz. 16. Dwustronna tablica mobilna z plexi z możliwością pisania markerami suchościeralnymi

Model (podać):

Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwustronna tablica mobilna | Tak |  |
|  | Powierzchnia z plexi (przezroczysta) z właściwościami suchościeralnymi o wymiarach 70x100 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokowania, ułatwiająca przemieszczanie | Tak |  |
|  | Stała wysokość: 185 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | Zdejmowana półka na przybory w zestawie | Tak |  |

Poz. 17 Inkubator dla wcześniaków kondycjonowany

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator zamknięty dla noworodków i wcześniaków o małej masie urodzeniowej | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość: Osłona górna opuszczona: 178 cm Osłona górna uniesiona: 239 cm | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość: Osłona górna opuszczona: 147 cm Osłona górna uniesiona: 208 cm | Tak |  |
|  | Zajmowane miejsce: max. 114 cm x 66 cm | Tak |  |
|  | Waga: max. 130 kg | Tak |  |
|  | Wysokość materaca nad podłogą: od 81 cm do 111 cm | Tak |  |
|  | Wymiary materaca: 66 cm x 48 cm | Tak |  |
|  | Wymiary drzwiczek: 23 cm x 78 cm | Tak |  |
|  | Wymiary szuflady: 48 cm x 50 cm | Tak |  |
|  | Głębokość szuflady: 20 cm | Tak |  |
|  | Kąt pochylania materaca: 12°, z regulacją ciągłą | Tak |  |
|  | Punkty wprowadzania przewodów: min. 8 | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wilgotności: 30-95% | Tak |  |
|  | wilgotności względnej, co 5% | Tak |  |
|  | Głośność dźwięków alarmowych: Regulowana | Tak |  |
|  | Dokładność: ±±10 g | Tak |  |
|  | Zakres: od 300 g do 8 kg | Tak |  |

Poz. 18 Symulator do badania jamy brzusznej

Model (podać):

Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trenażer do nauki badania jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Fantom służący do ćwiczeń w stosowaniu palpacji, słuchiwania i okupiwania w badaniu jamy brzusznej lub w badaniu żołądkowo-jelitowym | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania fantoma do przygotowania i przeprowadzania oceny w ramach OSCE | Tak |  |
|  | Trenażer wyposażony w odtwarzacz plików MP3 z możliwością regulowania głośności oraz z możliwością wgrywania dodatkowych dźwięków | Tak |  |
|  | Trenażer wyposażony w wymienne organy o różnych rozmiarach w tym min: | Tak |  |
|  | 3 wymienne wątroby, 2 powiększone nerki, 2 wymienne śledziony, aorta prawidłowa i tętniakowa, rozdęty pęcherz, rozdęty pęcherz, worek do symulacji wodobrzusza, wkładka piankowa do symulacji rozdęcia, worek do symulacji rozdęcia gazem, zestaw 6 form patologicznych w jamie brzusznej: 4 masy gładkie: 2 rozmiary, każdy w wersji twardej i miękkiej; 2 masy nieregularne twarde | Tak |  |
|  | Tors z brzuchem, miednicą i dolną częścią klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Widoczne cechy charakterystyczne układu kostnego min. żebra, brzeg żeber, wyrostek mieczykowaty, grzebień kości łonowej i kolce biodrowe przednie górne | Tak |  |
|  | Uproszczone odtworzenie na fantomie kręgosłupa piersiowego dolnego i lędźwiowego | Tak |  |
|  | Fantom odwzorowujący realistyczne odczucia podczas badania palpacyjnego i odpowiednio reaguje na opukiwanie , skóra brzucha o zgodnych z realiami właściwościach rozszerza się odpowiednio przy symulacji rozdęcia gazem i wodobrzusza, realistyczne balotowanie powiększonej nerki | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny fantom wyposażony w skórę brzucha z możliwością bezproblemowego zdjęcia umożliwiające szybką i łatwą wymianę organów | Tak |  |
|  | Możliwość używania fantomu osobno, w szkoleniu hybrydowym oraz z udziałem pacjenta symulowanego | Tak |  |
|  | Możliwość obrócenia fantomu na bok w celu symulacji badania wodobrzusza i demonstracji stłumienia zmiennego | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany ruchu oddechowego wątroby i śledziony za pomocą pokręteł | Tak |  |
|  | Ciężar fantomu pozwalający na bezpieczne unoszenie o na wysokość klatki piersiowej przez mężczyzn i kobiety | Tak |  |
|  | Trenażer nie zawierający lateksu z możliwością prostego i łatwego czyszczenia powierzchni skóry w tym min. woda z mydłem | Tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. | Tak |  |

Poz. 19. Fantom do prowadzenia BLS z opcją monitorowania głębokości ucisku i wentylacji płuc (dorosły)

Model (podać):

Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom do prowadzenia BLS z opcją monitorowania głębokości ucisku i wentylacji płuc ( dorosły ) | Tak |  |
|  | Fantom o realistycznej budowie anatomicznej oraz modularnej budowie | Tak |  |
|  | Fantom wyposażony w moduł bluetooth umożliwiający połączenie z zainstalowaną (darmową) aplikacją współpracującą z systemem android oraz iOS w celu uzyskiwania informacji zwrotnej o jakości wykonywanych ćwiczeń | Tak |  |
|  | Możliwość oceny prowadzonej czynności ratowniczej poprzez rozszerzony pomiar głębokości uciśnięć i objętości wdmuchnięć | Tak |  |
|  | Fantom współpracujący z innymi produktami wskazującymi postęp i wyniki ćwiczeń: defibrylator szkoleniowy, oprogramowanie dla komputera PC do zarządzania ćwiczeniami RKO oraz możliwość podsumowania i prezentacji wyników prowadzonej sesji szkoleniowej, bezpłatna aplikacja na telefon lub tablet z systemem android lub/i iOS | Tak |  |
|  | W zestawie z fantomem: • Manekin • Min. 3 części twarzowe • Min. 2 wymienne drogi oddechowe • Min. 50 szt. jednorazowych maseczek do prowadzenia resuscytacji oddechowej • Miękka torba transportowa • Min. 2 dodatkowe sprężyny klatki piersiowej (twarda i miękka) • ubranie • pendrive, kabel USB komplet adapterów zasilania • instrukcja obsługi | Tak |  |
|  | Ciężar fantomu pozwalający na bezpieczne unoszenie o na wysokość klatki piersiowej przez mężczyzn i kobiety | Tak |  |
|  | Trenażer nie zawierający lateksu z możliwością prostego i łatwego czyszczenia powierzchni skóry w tym min. woda z mydłem | Tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. | Tak |  |

Poz. 20. Panel nadłóżkowy

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO panel jednostanowiskowy, naścienny, poziomy, o wyposażeniu: | Tak |  |
|  | - punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xVAC (AGA) | Tak |  |
|  | - gniazdo elektryczne 230 V - 4 szt. (2 obwody) | Tak |  |
|  | - gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt. | Tak |  |
|  | - gniazdo teletechniczne 2xRJ45 - 1 szt. | Tak |  |
|  | - oświetlenie miejscowe LED (załączane włącznikiem na panelu i z pilota) | Tak |  |
|  | - oświetlenie nocne LED (załączane włącznikiem na panelu i z pilota) | Tak |  |
|  | - gniazdo DB9 z manipulatorem (z funkcją | Tak |  |
|  | JEDNOSTKA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO panel jednostanowiskowy, naścienny, poziomy, z płytą dekoracyjnąna ze szkła na froncie, po wyposażeniu: | Tak |  |
|  | - punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xVAC (AGA) | Tak |  |
|  | - gniazdo elektryczne 230 V - 4 szt. (2 obwody) | Tak |  |
|  | - oświetlenie miejscowe LED (załączane włącznikiem na panelu) | Tak |  |

Poz. 21 Stolik zabiegowy do badania niemowląt

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt | Tak |  |
|  | Blat stolika osłonięty z trzech stron pianką dla bezpieczeństwa badanych noworodków | Tak |  |
|  | Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne / kolor do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Podstawa stolika wykonana ze stalowych profili gwarantujących stabilność oraz wytrzymałość konstrukcji | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości stopek umożliwiająca poziomowanie stolika | Tak |  |
|  | Stolik posiadając półkę znajdującą się pod blatem stolika do przechowywania akcesoriów pielęgnacyjnych | Tak |  |
|  | Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze białym | Tak |  |
|  | Wymiary : - wysokość 80 cm (+/-5cm) - wymiary blatu (+/-5cm): 75 cm x 100 cm | Tak |  |

Poz. 22 Wózek oddziałowy

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż wózka aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały | Tak |  |
|  | Stelaż z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym min. dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy o wym. min. 600x350x15mm | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 kuwety na dwóch poziomach, kuwety z tworzywa sztucznego o wym. min. 390x320x50mm | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia oraz stelaż do worka na odpady - stalowy lakierowany proszkowo na biało z pokrywą z tworzywa w kolorze, dodatkowo misa na odpady | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite (+/-20mm): 800x450x900 mm | Tak |  |

Poz. 23. Wózek na brudną bieliznę

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do czystej i brudnej bielizny | Tak |  |
|  | szafka z drzwiczkami, 2xpółka, 2xstelaż do worka na brudną bieliznę, uchwyt do prowadzenia | Tak |  |
|  | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; regulowana wysokość półki; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona ręcznie, wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy | Tak |  |
|  | Wymiary: 1050x580x1080 mm wymiary półki: 500x480 mm wymiary szafki: 540x520x910 mm wymiary użytkowe szafki: 480x515x735 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak |  |

Poz. 24 Symulator (trenażer piersi z węzłami chłonnymi)

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trenażer piersi z węzłami chłonnymi ułatwiający nabywanie umiejętności wymaganych do klinicznego badania piersi (CBE) | Tak |  |
|  | Wyposażony w min. 6 wymienialnych i wielopozycyjnych modułów imitujących stany patologiczne | Tak |  |
|  | Możliwość używania fantoma osobno lub na pacjencie symulowanym | Tak |  |
|  | Moduły demonstrujące zmiany patologiczne dostarczone wraz z fantomem, możliwość bezpiecznego umieszczenia w otworach wsporników modułów patologii i podkładek | Tak |  |
|  | Model anatomiczny piersi z realistycznym odtworzeniem tkanki miękkiej | Tak |  |
|  | Moduły stanów patologicznych: min. nowotwory 2 cm, 3 cm, 5 cm, torbiele, mastopatia, gruczolakowłókniak | Tak |  |
|  | W zestawie nakładki na obojczyk i pachę umożliwiające precyzyjne umieszczenie imitacji węzłów chłonnych | Tak |  |
|  | Bardzo łatwa wymiana modułów patologii oraz możliwość umiejscowienia ich w różnych ustalonych miejscach | Tak |  |
|  | Sztywny tors do demonstracji i ćwiczeń w zestawie | Tak |  |
|  | Fantom bez lateksu w składzie | Tak |  |
|  | Możliwość prostego i łatwego czyszczenia powierzchni skóry w tym min. woda z mydłem | Tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. | Tak |  |

Poz. 25 Symulator badania dna oka

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator do badania dna oka | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania badania dna oka za pomocą dostępnych na rynku oftalmoskopów | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany stopnia rozszerzenia źrenicy min. 3 stopnie 2, 3.5 oraz 5mm | Tak |  |
|  | Kaseta slajdów posiadająca min trzy pozycje do ustawienia głębokości dna oka | Tak |  |
|  | Symulowanie nadwzroczności, normalnego widzenia oraz krótkowzroczności poprzez odpowiednie umiejscowienie slajdów w poszczególnych rowkach | Tak |  |
|  | Możliwość sprawdzenia czerwonego refleksu źrenicy | Tak |  |
|  | 1 slajd obrazujący zdrowe oko oraz 9 slajdów obrazujących przypadki chorobowe na wyposażeniu symulatora | Tak |  |
|  | Możliwość podnoszenia powieki dzięki zastosowaniu miękkiej i elastycznej powłoki zewnętrznej stymulatora (odwzorowanie wysokiej realistyczności) | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu opisy przypadków chorobowych | Tak |  |
|  | Parametry fizyczne symulatora: waga max. 2,3 kg wymiary 420x210x380 +/-5mm wymiary walizki 470x280x500 +/-5mm | Tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. | Tak |  |

Poz. 26 Symulator do badania gruczołu krokowego

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator do badania prostaty | Tak |  |
|  | Symulator umożliwiający przedstawienie w sposób realistyczny różne stadia nowotworu gruczołu prostaty | Tak |  |
|  | Symulator wyposażony w część miednicową (symulator), min. 4 modele prostaty symulujące różne stadia rozwinięcia nowotworu: stan A – gruczolak łagodny, nieznaczne powiększenie; stan B – wczesne stadium raka prostaty, niewielki guzek wyczuwalny w górnym prawym kwadracie gruczołu; stan C – zaawansowany rak gruczołu krokowego, małe guzki o powiększonej twardości zewnętrznej na powierzchni prostaty; stan D – rozlany rak gruczołu krokowego, gruczoł twardy o nieregularnym kształcie. | Tak |  |
|  | W zestawie z symulatorem: Gumowe rękawiczki Butelka środka smarującego Środek czyszczący Min. 4 gruczoły (stadium A,B,C,D) | Tak |  |
|  | Waga symulatora max. 12 kg Wymiary: 55x38x31 +/- 0,5cm | Tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. | Tak |  |

Poz. 27 Oftalmoskop

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oftalmoskop | Tak |  |
|  | Rękojeść bateryjna | Tak |  |
|  | Bagnetowe połączenie głowicy z rękojeścią | Tak |  |
|  | Światło ksenonowe lub dioda LED | Tak |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy zapobiegający zużyciu baterii | Tak |  |
|  | Wyprofilowane etui do przechowywania sprzętu | Tak |  |
|  | Głowica z zabezpieczeniem antykurzowym | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Poz. 28 Deska ortopedyczna z pasami i systemem unieruchomienia głowy

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deska ortopedyczna z kompletem pasów, klamer, unieruchomieniem głowy i kołnierz ortopedyczny regulowany | Tak |  |
|  | Deska wykonana z wytrzymałych materiałów ze wzmocnieniami z włókien węglowych pozwalających wytrzymać rozłożony nacisk o wadze min. 1000 kg | Tak |  |
|  | Deska wyposażona w bardzo duże, wyprofilowane uchwyty min. 4 na narożach deski (duży prześwit) umożliwiające podniesienie deski z pacjentem z płaskiej powierzchni w grubych rękawicach, | Tak |  |
|  | Deska wyposażona w min. 10 większych i min. 10 mniejszych otworów rozmieszczonych na bokach deski | Tak |  |
|  | Min. 10 otworów wewnątrz deski umożliwiających zapięcie pasami mniejszych pacjentów z zapewnieniem odpowiedniej stabilizacji na boki | Tak |  |
|  | Dodatnia pływalność deski | Tak |  |
|  | Przepuszczalna dla promieni rentgenowskich | Tak |  |
|  | Deska pokryta powłoką umożliwiającą łatwe czyszczenie i odkażanie |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. | Tak |  |

Poz. 29 Nosze podbierakowe

Model (podać):
Producent (podać)

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łopaty noszy wykonane z aluminium | Tak |  |
|  | Rozdzielne na dwie niezależne połowy | Tak |  |
|  | Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji długości | Tak |  |
|  | Wyposażone w min. pasy dla pacjenta | Tak |  |
|  | Waga max. 8 kg | Tak |  |
|  | Udźwig min. 160 kg | Tak |  |
|  | Łopaty noszy wykonane z aluminium | Tak |  |
|  | Rozdzielne na dwie niezależne połowy | Tak |  |
|  | Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji długości | Tak |  |
|  | Wyposażone w min. pasy dla pacjenta | Tak |  |
|  | Waga max. 8 kg | Tak |  |
|  | Udźwig min. 160 kg | Tak |  |

Poz. 30 Łóżko szpitalne dziecięce

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach. | TAK |  |
|  | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 1500 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: 1320 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600 | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 | TAK |  |
|  | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm | TAK |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach | TAK |  |
|  | Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z metalowej siatki lakierowanej proszkowo, mocowanymi na stałe | TAK |  |
|  | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚ | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1. materac na łóżeczko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka o gęstości T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - raport z badania wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro - deklaracja zgodności CE 2. wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |